## Slide 2: WHAT IS THE Lora?
LoRa LÀ MỘT CÔNG NGHỆ TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY
(WIRESS NETWORK)

## Slide 3
Wireless Network
1. Cellular network (GSM hoặc LTE network)
2-LAN network (Wifi,Bluetooth, Zigbee hoặc Z-wave ):
3-LPWAN network (SigFox, LoRa, NB-Fi, RPMA)

## Slide 4: 1. Cellular network (GSM hoặc LTE network)
là mô hình truyền dữ liệu sử dụng trên điện thoại
tốc độ truyền dữ liệu cao
yêu cầu năng lượng tiêu thụ cao

## Slide 5: 2-LAN network (Wifi,Bluetooth, Zigbee hoặc Z-wave )
sử dụng rộng rãi trong các mạng LAN (Local Area Network)
công suất tiêu thụ cao cho các thiết bị sử dụng pin
Khoảng cách truyền ngắn

## Slide 6: 3-LPWAN network (SigFox, LoRa, NB-Fi, RPMA)
có thể truyền dữ liệu với khoảng cách xa
Năng lượng tiêu thụ thấp
là mô hình được phát triển sau 2 mô hình network trước

## Slide 7: Lora là GÌ ?
LÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY
LoRa (Long Range Radio) LÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN DỮ LIỆU VỚI KHOẢNG CÁCH LÊN ĐẾN HÀNG Km (trong điều kiện thuận lợi có thể lên đến 10km)
tiết kiệm năng lượng tiêu thụ khi truyền/nhận dữ liệu

## Slide 8: Nguyên lý hoạt động của LoRa
dữ liệu sẽ được băm bằng các xung cao tần để tạo ra tín hiệu có dãy tần số cao hơn tần số của dữ liệu gốc (cái này gọi là chipped)
tín hiệu cao tần này tiếp tục được mã hoá theo các chuỗi chirp signal (là các tín hiệu hình sin có tần số thay đổi theo thời gian)
nguyên lý này giúp giảm độ phức tạp và độ chính xác cần thiết của mạch nhận để có thể giải mã và điều chế lại dữ liệu
LoRa không cần công suất phát lớn mà vẫn có thể truyền xa vì tín hiệu Lora có thể được nhận ở khoảng cách xa ngay cả độ mạnh tín hiệu thấp hơn cả nhiễu môi trường xung quanh

## Slide 9: Băng tần hoạt động của lora
430MHz cho châu Á
780MHz cho Trung Quốc
433MHz hoặc 866MHz cho châu Âu
915MHz cho USA
Băng tần làm việc của LoRa từ 430MHz đến 915MHz cho từng khu vực khác nhau trên thế giới: